## Slide 1
FusionCompute
V8.3.0
V5.5
吴庭廷/WX1032621
2023.8
新开发
马斯盛/00490950

## Slide 2: 存储技术基础

## Slide 3
数据是用户最重要的资产，在云计算中，数据如何被保存？保存数据的介质有哪些？有哪些数据存储的关键技术？本章将一一为您揭开。

## Slide 4
学完本课程后，您将能够：
  了解主流的数据存储方式及组网
  掌握RAID和华为RAID 2.0+块级虚拟化技术
  区分集中式存储和分布式存储
  了解存储的相关协议及适用场景

## Slide 5
存储基础介绍
  什么是存储
  存储发展历程
  主流硬盘类型
  存储组网类型
  存储形态简介
存储关键技术

## Slide 6: 什么是存储
存储是指在计算机或其他电子设备上存储和管理数字信息的过程。它既可以包括物理存储设备，如硬盘和固态硬盘，也可以包括虚拟存储系统，如云存储服务
存储的目标是提供一种可靠和安全的方法来根据需要存储和访问数据
狭义
广义
物理存储系统和虚拟存储系统，包括云存储服务、网络附加存储（NAS）和存储区域网络（SAN）
用于存储数字信息的物理设备，如硬盘驱动器、固态驱动器、USB闪存驱动器等
包括跨网络、多个设备管理和访问数据所需要的软件和基础架构
Notes: 狭义上的存储：CD、DVD、ZIP，磁带，硬盘等存储介质
广义上的存储：
  存储硬件系统（磁盘阵列，控制器，磁盘柜，磁带库等）
  存储软件（备份软件，管理软件，快照，复制等增值软件）
  存储网络（HBA卡，光纤交换机，FC/SAS线缆等）
  存储解决方案（集中存储，归档，备份，容灾等）

## Slide 7
存储基础介绍
  什么是存储
  存储架构历程
  主流硬盘类型
  存储组网类型
  存储形态简介
存储关键技术

## Slide 8: 存储架构历程
1950s
  传统存储
1980s
  外挂存储
1990s
  存储网络
本世纪
  分布式存储
  云存储
Notes: 存储架构的发展历程经历了传统存储、外挂存储、存储网络、分布式存储和云存储几个阶段。
传统存储是由单硬盘组成，1956年IBM发明了世界上第一块机械硬盘，这个硬盘有50个24英寸盘片，容量只有5 MB。体积与两台冰箱差不多大，重量超过一吨。被用于当时的工业领域，且独立于主机以外。
外挂存储即直连存储，最早的形态是JBOD，仅仅是将一些磁盘串联在一起，被称为JBOD（Just a Bunch Of Disks，磁盘簇），主机看到的就是一堆独立的硬盘，只增加了容量，无法提供安全保障。
SAN是典型的存储网络，主要使用FC网络传输数据，随后出现了IP存储区域网络。
分布式存储采用通用服务器硬件构建存储资源池，更适合云计算的场景。在后续的课程中会进行介绍。

## Slide 9: 从硬盘到磁盘阵列
Server
硬盘
CPU
RAM
Server
SCSI卡
控制器
CPU
硬盘
RAM
硬盘在服务器内部
JBOD(Just a Bunch Of Disk)
CPU
硬盘
RAM
Server
SCSI卡
早期外挂存储
磁盘阵列
控制器中包含RAID功能、大容量Cache，同时使得磁盘阵列具有多种实用的功能，如提高数据的读写性能、数据的安全性等
在逻辑上把几块物理磁盘串联在一起，其目的纯粹是为了增加磁盘的容量
局限性：
  硬盘成为系统性能瓶颈
  有限硬盘槽位，容量小
  单硬盘存放数据，可靠性差
  存储空间利用率低
  本地存储，数据分散
解决问题：
  有限硬盘槽位，容量小
解决问题：
  硬盘成为系统性能瓶颈
  有限硬盘槽位，容量小
  单硬盘存放数据，可靠性差，读写性能低

## Slide 10: 从分离到融合
NAS
LAN
服务器
存储阵列
文件
系统
网络附加存储
SAN
服务器
存储阵列
文件
系统
存储区域网络
服务器
存储阵列
文件
系统
以太网
用户端
统一存储
SAN
Notes: DAS（Direct-Attached Storage，直连式存储）的特点：
  数据分散
  存储空间利用率低
存储发展需求：
  数据共享
  提升资源利用率
  距离延长
网络的出现给存储带来了新的生机
  SAN（Storage Area Network，存储区域网络）：在存储设备与服务器之间组成网络，主要提供块存储服务。
  NAS（Network Attached Storage，网络附加存储）：使用网络连接服务器与带有文件系统的存储，主要提供文件存储服务。
2011年左右，支持SAN和NAS多协议的统一存储迅速成为热点，融合的趋势再次出现：通过整合降低成本，将NAS和SAN结合起来，同时提供数据库与文件共享服务，简化存储管理，提高存储利用率。

## Slide 11: 分布式存储
通过软件将物理资源组织起来构成高性能逻辑存储池，在保证可靠性的同时提供多种存储服务
一般而言，分布式存储是将数据分散存储在多台独立的设备上，采用可扩展的系统结构、利用多台存储服务器分担存储负荷、利用位置服务器定位存储信息
管理网络
前端
业务网络
……
后端存储网络
节点
节点
节点
节点
Notes: 传统架构扩展能力和灵活性有限。
分布式存储架构：
  通用硬件、架构统一、存储和网络不被绑定；
  性能、容量线性扩展，目前可达数千个节点；
  资源弹性伸缩，利用率高。

## Slide 12: 存储虚拟化
存储虚拟化可以将存储设备进行抽象，以逻辑资源的方式呈现，统一提供全面的存储服务
可以在不同的存储形态或设备类型之间提供统一的功能
物理资源
逻辑表现
管
理
客户端或服务器
虚
拟
化
Notes: 在物理存储系统和服务器之间增加一个虚拟层，它管理和控制所有存储并对服务器提供存储服务。
存储硬件的增减、调换、分拆、合并对服务器完全透明。
作用：
  隐藏物理设备复杂度；
  集成使用现有的功能；
  摆脱物理容量的局限。

## Slide 13: 云存储
云存储系统是一个多存储设备、多应用、多服务协同工作的集合体，它使用高度虚拟化的多租户基础设施为企业提供可扩展的存储资源，可以根据组织的要求动态配置
融合 弹性 开放
新型应用
传统应用
对象存储服务
文件存储服务
块存储服务
通用硬件平台
存储设备与存储节点
协议与接口
Notes: 通过集群应用、网格技术或分布式文件系统等功能，将网络中不同类型的存储设备通过应用软件集合起来协同工作，共同对外提供数据存储和业务访问功能。

## Slide 14
存储基础介绍
  什么是存储
  存储发展历程
  主流硬盘类型
  存储组网类型
  存储形态简介
存储关键技术

## Slide 15: 硬盘简介
硬盘是计算机最主要的存储设备
硬盘接口是硬盘与主机系统间的连接部件，作用是在硬盘缓存和主机内存之间传输数据。不同的硬盘接口决定着硬盘与计算机之间的连接速度，直接影响着程序运行快慢和系统性能好坏
 | SATA | SAS | NL-SAS | SSD
主流转速（RPM） | 7,200 | 15,000/10,000 | 7200 | NA
串行/并行 | 串行 | 串行 | 串行 | 串行
主流容量（TB） | 1T/2T/3T | 0.6T/0.9T | 2T/3T/4T | 0.6T/0.8T/1.2T/1.6T
MTBF（h） | 1,200,000 | 1,600,000 | 1,200,000 | 2,000,000
备注 | 由ATA硬盘发展而来，采用串行方式传输，SATA 3.0实现600MB/s最高数据传输率 SATA硬盘年故障率大约2% | SAS专为满足高性能企业需求而设计， 并且兼容SATA硬盘。能够提供3.0 Gb/s到6.0Gb/s的传输率，未来规划到12.0Gb/s SAS硬盘年故障率小于2% | 带SAS接口的“企业级SATA驱动器”,适用于在一个磁盘阵列系统中实现分 级存储，简化了磁盘阵列系统的设计 NL-SAS硬盘年故障率大约2% | 固态硬盘（Solid State Disk） 用固态电子存储芯片阵列而制成 的硬盘，由控制单元和存储单元（FLASH芯片、DRAM芯片）组成。固态硬盘的接口规范和定义、功能及使用方法与普通硬盘完全相同，在产品外形和尺寸上也完全与普通硬盘一致
Notes: MTBF：Mean Time Between Failure，平均无故障工作时间。
在价格方面，通常来说SATA和NL-SAS硬盘较为便宜，SAS硬盘较贵一些，SSD最为昂贵。

## Slide 16: 硬盘关键指标
硬盘容量（Disk Capacity）
转速（Rotational Speed）（机械硬盘指标）
平均访问时间（Average Access Time）
数据传输率（Date Transfer Rate）
IOPS（Input/Output Operations Per Second）
硬盘类型 | IOPS （4K随机写） | 带宽 （128K顺序读）
SATA | 330 | 200MB/s
SAS 10K | 350 | 195MB/s
SAS 15K | 450 | 290MB/s
SATA SSD | 30~60K | 540MB/s
SAS SSD | 155K | 1000MB/s
NVMe SSD | 300K | 3500MB/s
越高越好
IOPS
带宽
最大读带宽
最大写带宽
Notes: 硬盘容量（Disk Capacity）：容量的单位为兆字节（MB）或千兆字节（GB）。影响硬盘容量的因素有单碟容量和碟片数量。
转速（Rotational speed）：硬盘的转速指硬盘盘片每分钟转过的圈数，单位为RPM（Rotation Per Minute）。一般硬盘的转速都达到5400RPM/7200RPM。SCSI接口硬盘转速可达10000－15000RPM。
平均访问时间（Average Access Time）＝平均寻道时间＋平均等待时间。
数据传输率（Date Transfer Rate）：硬盘的数据传输率是指硬盘读写数据的速度，单位为兆字节每秒（MB/s）。硬盘数据传输率包括内部传输率和外部传输率两个指标。
IOPS（Input/Output Per Second）：即每秒的输入输出量（或读写次数），是衡量磁盘性能的主要指标之一。随机读写频繁的应用，如OLTP（Online Transaction Processing），IOPS是关键衡量指标。另一个重要指标是数据吞吐量（Throughput），指单位时间内可以成功传输的数据数量。对于大量顺序读写的应用，如电视台的视频编辑，视频点播等则更关注吞吐量指标。

## Slide 17
存储基础介绍
  什么是存储
  存储发展历程
  主流硬盘类型
  存储组网类型
  存储形态简介
存储关键技术

## Slide 18: DAS存储简介
DAS（Direct Attached Storage）
时间：70年代
背景：用户最早因为数据量的增多而产生存储的需求，从而产生最早最简单的存储架构:直连附加存储DAS
连接方式：FC，SCSI，SAS
访问方式：直连式存储与服务器主机之间的连接通道通常采用SAS连接
链路速率：3Gbit/s、6Gbit/s、12Gbit/s
提供快照、备份等功能
磁盘阵列
控制器
服务器
控制器
控制器
SAS
FC
SCSI

## Slide 19: NAS存储简介（1）
NAS（Network Attached Storage）
时间：90年代初
背景：网络飞速发展，大量数据需要共享和交换，出现专用的NAS存储设备，成为数据共享与交换 的核心
访问方式：多台前端服务器共享后端存储设备，后端NAS设备上的存储空间通过CIFS（Windows系统）、NFS（类Unix系统）协议共享给前端主机，可同时对同一目录或文件进行并发读写
文件系统位于后端存储设备
NAS应用系统架构
NFS，
CIFS
专用IP
存储网络
RAID
文件系统
NAS
存储设备
NFS
NFS
CIFS
Unix
Linux
Windows
Notes: NFS（Network File System）是Sun Microsystems在1984年创建的Internet标准协议。开发NFS是为了允许在局域网上的系统之间共享文件。
Linux NFS客户端支持三个版本的NFS协议：NFSv2 [RFC1094]、NFSv3 [RFC1813] 和NFSv4 [RFC3530]。其中NFSv2使用UDP协议，数据访问和传输能力有限，已经过时；
  NFSv3版本在1995年发布，添加了TCP协议作为传输选项，被广泛使用；
  NFSv4版本在2003年发布，已获得更好的性能和安全性。
NFS的工作机制：主要是采用远程过程调用RPC机制。
  RPC提供了一组与机器、操作系统以及低层传送协议无关的存取远程文件的操作，允许远程客户端以与本地文件系统类似的方式，来通过网络进行访问。
  NFS客户端向NFS服务器端发起RPC请求，服务器将请求传递给本地文件访问进程，进而读取服务器主机上的本地磁盘文件，返回给客户端。
CIFS（Common Internet File System）是一种网络文件系统协议，用于在网络上的机器之间提供对文件和打印机的共享访问。现在主要实现在Windows主机之间进行网络文件共享功能。

## Slide 20: NAS存储简介（2）
NAS：Network Attached Storage，网络附加存储，是一种将分布、独立的数据进行整合，集中化管理，以便于对不同主机和应用服务器进行访问的技术
LUN0
LUN1
LUN2
LUN3
LUN6
LUN7
LUN8
LUN9
LUN4
LUN10
LUN5
LUN11
卷管理模块
卷管理模块
文件系统
NAS
网络文件系统协议
以太网接口
以太网接口
Notes: NAS可作为网络节点，直接接入网络中，理论上NAS可支持各种网络技术，支持多种网络拓扑，但是以太网是目前最普遍的一种网络连接方式，我们主要讨论是以以太网为网络基础的NAS环境。
NAS本身能够支持多种协议（如NFS、CIFS等），而且能够支持各种操作系统。通过任何一台工作站，采用IE或Netscape浏览器就可以对NAS设备进行直观方便的管理。

## Slide 21: SAN存储简介
SAN：Storage Area Networks，存储区域网络，是通过专用高速网将一个或多个网络存储设备和服务器连接起来的专用存储系统
FC Switch
LAN
存储阵列设备
服务器
客户机
ETH Switch
Notes: 存储区域网络（Storage Area Networks，SAN）：一个存储网络是一个用在服务器和存储资源之间的、专用的、高性能的网络体系。 SAN是独立于LAN的服务器后端存储专用网络。 SAN采用可扩展的网络拓扑结构连接服务器和存储设备，每个存储设备不隶属于任何一台服务器，所有的存储设备都可以在全部的网络服务器之间作为对等资源共享。
SAN主要利用Fibre Channel Protocol（光纤通道协议），通过FC交换机建立起与服务器和存储设备之间的直接连接，因此我们通常也称这种利用FC连接建立起来的SAN为FC-SAN。FC特别适合这项应用，原因在于一方面它可以传输大块数据，另一方面它能够实现较远距离传输。SAN主要应用在对于性能、冗余度和数据的可获得性都有很高要求的高端、企业级存储应用上。
随着存储技术的发展，目前基于TCP/IP协议的IP-SAN也得到很广泛的应用。IP-SAN具备很好的扩展性、灵活的互通性，并能够突破传输距离的限制，具有明显的成本优势和管理维护容易等特点。
NAS和SAN最大的区别就在于NAS有文件操作和管理系统，而SAN却没有这样的系统功能，其功能仅仅停留在文件管理的下一层，即数据管理。SAN和NAS并不是相互冲突的，是可以共存于一个系统网络中的，但NAS通过一个公共的接口实现空间的管理和资源共享，SAN仅仅是为服务器存储数据提供一个专门的快速后方存储通道。

## Slide 22: FC-SAN简介
FC-SAN（Fiber Channel Storage Area Network）
时间：90年代中后期
背景：为解决DAS扩展性差的问题，将存储设备网络化，可以同时连接上百台服务器
连接方式：FC光纤，使用专用的FC交换机
访问方式：后端一台存储设备的存储空间可以划分为多个LUN，供前端服务器使用
链路速率：2Gbit/s、4Gbit/s 、8Gbit/s
提供快照、容灾等高级数据保护功能
FC链路
磁盘阵列
FC SAN
控制器
FC交换机
服务器
Notes: FC：Fiber Channel，光纤通道，是指一种用于在光纤或者铜缆上传输100Mbit/s到4.25Gbit/s信号的标准数据存储网络。用于建立存储区域网的高速传输技术。光纤通道能够用于支持ATM， IP等协议的一般网络，但它主要用途是从服务器上传输小型计算机系统接口（SCSI）流量到磁盘阵列。

## Slide 23: IP-SAN简介
IP-SAN（IP Storage Area Network）
时间：2001年
背景：为解决FC-SAN在价格及管理上的诸多门坎而产生
连接方式：采用以太网作为连接链路，以太网交换机
访问方式：后端一台存储设备的存储空间可以划分为多个LUN，供前端服务器使用
链路速率：1Gbit/s 、10Gbit/s
提供快照、容灾等高级数据保护功能
iSCSI 被看好的原因
  可以采用非常成熟的IP网络管理工具和基础建设
  IP网络使用普遍，可为企业节省大笔建设、管理及人事成本
IP链路
磁盘阵列
iSCSI存储
控制器
以太网交换机
服务器
Notes: iSCSI：Internet Small Computer System Interface，Internet小型计算机系统接口，是一种基于因特网及SCSI-3协议下的存储技术，它将原来只用于本机的SCSI协议透过TCP/IP网络发送，使连接距离可作无限延伸。在后续课程中我们会了解到它的协议封装、工作原理及使用场景。

## Slide 24: 三种存储组网总结对比
 | DAS | NAS | SAN | 
 |  |  | FC-SAN | IP-SAN
传输类型 | SCSI、FC、SAS | IP | FC | IP
数据类型 | 块级 | 文件级 | 块级 | 块级
典型应用 | 任何 | 文件服务器 | 数据库应用 | 视频监控
优点 | 易于理解 兼容性好 | 易于安装 成本低 | 高扩展性、高性能 高可用性 | 高扩展性 成本低
缺点 | 难管理，扩展性有限 存储空间利用率不高 | 性能较低 对某些应用不适合 | 较昂贵，配置复杂 组网兼容性问题 | 性能较低

## Slide 25
存储基础介绍
  什么是存储
  存储发展历程
  主流硬盘类型
  存储组网类型
  存储形态简介
存储关键技术

## Slide 26: 集中式存储
集中式存储系统，即整个存储是集中在一个系统中的。企业级的存储设备一般都是集中式存储。但集中式存储并不是一个单独的设备，是集中在一套系统当中的多个设备。以华为公司的存储为例，整个存储系统可能需要几个机柜来存放。集中式存储按照技术架构可以划分为SAN和NAS，其中SAN又可以细分为FC-SAN、IP-SAN
集中式存储最大的特点就是部署结构简单，无需考虑如何对服务进行多个节点的部署，也就不用考虑多个节点之间的分布式协作问题
IP链路
磁盘阵列
iSCSI存储
控制器
以太网交换机
服务器
Notes: 集中式存储的缺点：
  孤立的存储资源，存储通过专用网络连接到有限数量的服务器；
  集中式纵向扩容通过增加硬盘框实现，硬件控制器性能（单控制器带盘能力）成为瓶颈；
  集中式存储横向扩容需要通过控制器全连接实现，硬件控制器性能成为扩容瓶颈；
  集中式存储资源缺乏共享，存储设备和资源往往由不同厂家提供，设备之间无法进行资源共享，数据中心看到的是一个个孤立的存储池；
  集中式存储采用集中式元数据管理方式，系统所能提供的并发操作能力将受限于元数据服务的性能，元数据服务也将会成为系统的性能瓶颈；
如何解决传统集中式存储扩容、性能瓶颈的问题？

## Slide 27: 分布式存储
分布式存储系统，是将数据分散存储在多台独立的服务器上。分布式网络存储系统采用可扩展的系统结构，利用多台存储服务器分担存储负荷，它不但提高了系统的可靠性、可用性和存取效率，还易于扩展。随着分布式存储越来越普及，现在一些对性能要求比较高的应用也开始使用分布式存储，比如金融系统的数据库
Disk
P1
P2
Py
Disk
Disk
Disk
Disk
Disk
Volume1
Volume2
Volume3
P1
P2
Px
资源池1
Volume10
Volume11
Server1
Server2
Server3
资源池2
Host1
Host2
Host3
Host4
Host5
Host6
Notes: 分布式存储利用软件重构存储服务形式，通过软件模拟原先硬件控制器实现功能的同时，规避硬件控制器的种种弊端。
资源池：类似于SAN的RAID组概念。

## Slide 28: 存储业务类型
…
iSCSI/FC
协议层
存储层
…
NFS/CIFS
…
文件
系统
Object
对象
系统
对象
Key
元数据
数据
用户自定义
元数据
HTTP/REST/S3
块存储
直接访问，开销最小，效率最高
成本高，扩展困难
场景：企业数据库，Oracle等
文件存储
更易管理，更易与应用对接
具备一定扩展性，但限制较多
场景：企业内部应用整合，文件共享等
对象存储
结构扁平，近乎无限的容量扩展
更加智能的自管理特性
业界标准互联网协议，跨地域传输能力
场景：面向互联网服务的存储，归档、备份等
Object
Object
Notes: 对象存储是一种新兴存储技术，对象存储系统综合了NAS和SAN的优点，同时具有SAN的高速直接访问和NAS的数据共享等优势，提供了高可靠性、跨平台性以及安全的数据共享的存储体系结构。对象存储与块存储、文件存储的对比如下：
块存储对存储层直接访问，开销最小，效率最高，速度最快。但成本最高，扩展困难。块存储采用iSCSI/FC协议，很难跨网络传输。适合的应用场景是企业数据库，如运行Oracle等；
文件存储是在块存储之上构建了文件系统，采用目录-目录-文件的方式组织数据，更容易管理。因为大多数应用程序都是对文件进行操作，因此文件存储更容易和应用系统对接。文件系统受目录树的限制，扩展性受限，一般最多扩展到几十PB。文件系统适用于企业内部应用整合，文件共享场景；
对象存储是在块存储之上构建了对象管理层，与文件系统相比，对象系统层是扁平的，扩展限制少，因此拥有近乎无限的扩展性。对象由唯一的Key，文件，数据（文件），元数据，自定义元数据构成，由于包含了自管理信息，更加智能。对象存储采用兼容标准的互联网协议接口，可以跨地域传输。对象存储适用于面向互联网服务的存储场景，以及企业内部的归档、备份场景。

## Slide 29
存储基础介绍
存储关键技术
  RAID技术
  存储协议

## Slide 30: RAID基本概念
RAID：Redundant Array of Independent Disks，独立硬盘冗余阵列，RAID技术将多个单独的物理硬盘以不同的方式组合成一个逻辑硬盘，从而提高了硬盘的读写性能和数据安全性
根据不同的组合方式可以分为不同的RAID级别
RAID 0 | 数据条带化，无校验
RAID 1 | 数据镜像，无校验
RAID 3 | 数据条带化读写，校验信息存放于专用硬盘
RAID 5 | 数据条带化，校验信息分布式存放
RAID 6 | 数据条带化，分布式校验并提供两级冗余
同时采用两种不同的RAID方式还能组合成新的RAID级别
RAID 0+1 | 先做RAID 0，后做RAID 1，同时提供数据条带化和镜像
RAID 10 | 类似于RAID 0+1，区别在于先做RAID 1，后做RAID 0
RAID 50 | 先做RAID 5，后做RAID 0，能有效提高RAID 5的性能

## Slide 31: RAID的数据组织形式
硬盘的条带化：将硬盘空间按照设定的大小分为多个条带，数据写入时也按照条带的大小来划分数据模块
条带（strip）：硬盘中单个或者多个连续的扇区构成一个条带，是组成分条的元素
分条（stripe）：同一硬盘阵列中的多个硬盘驱动器上的相同“位置”（或者说是相同编号）的条带
D7
D4
D1
Disk 2
D6
D3
D0
Disk 1
D8
D5
D2
Disk 3
分条 2
分条 1
分条 0
硬盘上的数据条带
硬盘上的数据条带
硬盘上的数据条带
分条深度
Notes: 分条宽度
  指一个磁盘组在进行分条时所使用的磁盘的个数，例如一个由3个成员盘组成的磁盘组，其分条宽度为“3”。
分条深度
  指一个分条的容量大小。

## Slide 32: RAID的数据保护方式
方法一：镜像（Mirroring），在另一块冗余的硬盘上保存数据的副本
方法二：奇偶校验算法（XOR）
  XOR运算广泛地使用在数字电子和计算机科学中
  XOR校验的算法—相同为假，相异为真：
    0⊕0=0； 0⊕1=1； 1⊕0=1； 1⊕1=0
1
1
0
物理盘2
1
0
0
物理盘1
0
1
0
校验物理盘
异或校验冗余备份
Notes: RAID技术通常有2种不同的方式进行数据保护：
  在另一块冗余的硬盘上保存数据的副本，提高可靠性，并可以提高读性能。
  使用奇偶校验算法。奇偶校验码是使用用户数据计算出的额外信息。对于使用奇偶校验的RAID类型，它意味着需要额外的校验硬盘。奇偶校验采用的是异或（XOR的计算符号⊕）算法。

## Slide 33: RAID热备和重构概念
热备（Hot Spare）的定义
  当冗余的RAID组中某个硬盘失效时，在不干扰当前RAID系统正常使用的情况下，用RAID系统中另外一个正常的备用硬盘自动顶替失效硬盘，及时保证RAID系统的冗余性
热备一般分为两种
  全局式：备用硬盘为系统中所有的冗余RAID组共享
  专用式：备用硬盘为系统中某一组冗余RAID组专用
数据盘
A1
A0
P
热备盘
A0
A1
P
重构
故障
数据盘
校验盘
A2
A2
XOR
数据盘
更换
重构
Notes: 数据校验，利用冗余数据进行数据错误检测和修复，冗余数据通常采用海明码、异或操作等算法来计算获得。利用校验功能，可以很大程度上提高磁盘阵列的可靠性、高性能和容错能力。不过，数据校验需要从多处读取数据并进行计算和对比，会影响系统性能。
一般来说， RAID不可作为数据备份的替代方案，它对非磁盘故障等造成的数据丢失无能为力，比如病毒、人为破坏、意外删除等情形。此时的数据丢失是相对操作系统、文件系统、卷管理器或者应用系统来说的，对于RAID而言，数据都是完好的，没有发生丢失。所以，数据备份、灾备等数据保护措施是非常必要的，与RAID相辅相成，保护数据在不同层次的安全性，防止发生数据丢失。

## Slide 34: 常见RAID级别介绍
D0
RAID 0
D0
D1
D2
D3
逻辑硬盘
D0
D1
D3
D2
物理盘1
物理盘2
D3’
RAID 1
D0
D1
D2
逻辑硬盘
D1
物理盘1
物理盘2
D2
D0
D1
D2
RAID 5
D0
D1
D2
D3
逻辑硬盘
D0
D1
P1
D2
物理盘1
物理盘2
P0
D3
物理盘3
RAID 10
D0
D1
D2
D3
逻辑硬盘
D0’
物
理
盘
1
D2
D0
D1
D3
D0’
D1’
D1’
D2’
D2’
D3’
D3’
RAID 0
RAID 1
RAID 1
RAID 1
物
理
盘
2
物
理
盘
3
物
理
盘
4
物
理
盘
5
物
理
盘
6
物
理
盘
7
物
理
盘
8
镜像
数据条带
数据校验
三大关键技术
RAID 1
Notes: RAID 0 ：没有容错设计的条带硬盘阵列，以条带形式将RAID组的数据均匀分布在各个硬盘中。
RAID 1 ：又称镜像（Mirror），数据同时一致写到主硬盘和镜像硬盘。
RAID 3 ：带有校验的并行数据传输阵列，数据条带化分布在数据盘中，同时使用专用校验硬盘存放校验数据。
RAID 5 ：与RAID 3机制类似，但校验数据均匀分布在各数据硬盘上，RAID成员硬盘上同时保存数据和校验信息，数据块和对应的校验信息保存在不同硬盘上。RAID 5是最常用的RAID方式之一。
RAID 10 ：将镜像和条带进行两级组合的RAID级别，第一级是RAID 1镜像对，第二级为RAID 0。RAID 10 也是一种应用比较广泛的RAID级别。

## Slide 35: RAID 6 DP工作原理
DP：Double Parity，就是在RAID 4所使用的一个行XOR校验硬盘的基础上又增加了一个硬盘用于存放斜向的XOR校验信息
横向校验盘中P0-P3为各个数据盘中横向数据的校验信息
  例：P0=D0 XOR D1 XOR D2 XOR D3
斜向校验盘中DP0-DP3为各个数据盘及横向校验盘的斜向数据校验信息
  例：DP0=D0 XOR D5 XOR D10 XOR D15
D12
D0
D4
D8
D13
D1
D5
D9
D14
D2
D6
D10
P3
P0
P1
P2
DP3
DP0
DP1
DP2
物理盘1
物理盘2
物理盘3
横向校验盘
斜向校验盘
分条0
分条1
分条2
分条3
D15
D3
D7
D11
物理盘4
Notes: RAID 6 DP也有两个独立的校验数据块。第一个校验信息与RAID 6 P+Q的第一个校验值是相同的，第二个不同于RAID 6 P+Q，采用的是斜向异或运算得到行对角奇偶校验数据块。行奇偶校验值是同一分条的用户数据异或运算获得到，如图所示：P0是由分条0上的D0，D1，D2和D3异或运算得到，P1由分条1上的D4，D5，D6，D7异或运算得到。所以，P0 = D0 ⊕D1⊕ D2⊕D3，P1 = D4⊕D5⊕D6⊕D7，如此类推。
第二个校验数据块是由阵列的对角线数据块进行异或运算。数据块的选择过程比较复杂。DP0是由硬盘1的分条0上的D0，硬盘2的分条1上的D5，硬盘3上的分条2的D10，和硬盘上4 分条3上的D15异或操作得到。DP1是对硬盘2的分条0上的D1，硬盘3的分条1上的D6，硬盘4上分条2的D11，和第一块校验硬盘分条3上的P3进行异或运算得到。DP2是硬盘3分条0上的D2，硬盘4上的分条1的D7，奇偶硬盘分条2的P2，和硬盘1分条3上的D12进行异或运算得到。所以，DP0 = D0⊕D5⊕D10⊕D15，DP1 = D1⊕D6⊕D11⊕P3，如此类推。
一个RAID 6阵列能够容忍双硬盘失效。
一个RAID 6组的性能，无论算法是DP还是P+Q，相对都比较慢。因此，RAID 6适用两种场景：
  数据非常重要，需要尽可能长的时间处于在线和可使用的状态。
  使用的硬盘容量非常大（通常超过2 T）。大容量硬盘的重建时间较长，两个硬盘都失效是会造成数据较长时间不能访问。在RAID 6中，可以实现一个硬盘重构时另一个硬盘失效。一些企业希望在使用大容量硬盘后，存储阵列的供应商使用一个双重保护的RAID组。

## Slide 36: RAID 2.0技术介绍
RAID 2.0
  增强型RAID技术，有效解决了机械硬盘容量越来越大，重构一块机械硬盘所需时间越来越长，传统RAID组重构窗口越来越大而导致重构期间又故障一块硬盘而彻底丢失数据风险的问题
RAID 2.0+
  在RAID 2.0的基础上提供了更细粒度（可以达几十KB粒度）的资源颗粒，形成存储资源的标准分配及回收单位，类似计算虚拟化中的虚拟机，我们称之为虚拟块技术
华为RAID 2.0+
  是华为针对传统RAID的缺点，设计的一种满足存储技术虚拟化架构发展趋势的全新的RAID技术，其传统固定管理模式为两层虚拟化管理模式，在底层块级虚拟化（Virtual for Disk）硬盘管理的基础之上，通过一系列Smart效率提升软件，实现了上层虚拟化（Virtual for Pool）的高效资源管理
Notes: 块级虚拟化的含义是：将系统中的硬盘划分成若干个连续的固定大小的存储空间，称为存储块，即Chunk，或简称CK。

## Slide 37: RAID 2.0+块虚拟化技术
存储的数据最终都会存储到SSD盘上，如果有些盘片上存放的数据不均匀，就可能导致某些压力大的SSD盘成为系统的瓶颈
为应对该问题，华为存储系统采用新型的RAID 2.0+块虚拟化技术，通过更细粒度的划分，实现所有LUN的数据均衡地分布在每块SSD盘上，实现盘的负载均衡
Notes: 多块硬盘组成一个存储池。
存储系统将存储池中的每个SSD硬盘划分为固定大小的CK（通常大小为4MB）进行逻辑空间管理。
来自不同SSD硬盘的CHUNK按照用户在DeviceManager上设置的“RAID策略”组成CKG。
CKG再被划分为更细粒度的Grain（通常为8KB）。用户创建LUN时，存储系统以Grain为单位映射到LUN，实现对存储资源的精细化管理。
相比传统RAID机制，RAID2.0+具备如下优势：
  业务负载均衡，避免热点。数据打散到资源池内所有硬盘上，没有热点，硬盘负荷平均，避免个别盘因为承担更多的写操作而提前达到寿命的上限。
  快速重构，缩小风险窗口。当硬盘故障时，故障盘上的有效数据会被重构到资源池内除故障盘外的所有盘上，实现了多对多的重构，速度快，大幅缩短数据处于非冗余状态的时间。
  全盘参与重构。资源池内所有硬盘都会参与重构，每个盘的重构负载很低，重构过程对上层应用无影响。

## Slide 38
存储基础介绍
存储关键技术
  RAID技术
  存储协议

## Slide 39: SCSI协议
SCSI：Small Computer System Interface，小型计算机系统接口，最初是一种为小型机研制的接口技术，用于主机与外部设备之间的连接
主机
适配器
SCSI ID 7
SCSI总线
SCSI 阵列
ID 0
SCSI 阵列
ID 5
LUN 0
LUN 1
LUN 2
LUN 0
LUN 1
数据/地址总线
控制信号
SCSI应用层
SCSI传输层
SCSI互联层
SCSI应用层
SCSI传输层
SCSI互联层
主机
存储磁盘
I/O请求
总线连接
命令/数据
C/S
Notes: 计算机与存储系统之间的通信是通过总线来完成的。总线就是从源设备传输数据到目标设备的路径。在最简单的情况下，控制器的高速缓存作为源，将数据传输给目标磁盘。控制器首先向总线处理器发出请求使用总线的信号。该请求被接受之后，控制器高速缓存就开始执行发送操作。在这个过程中，控制器占用了总线，总线上所连接的其它设备都不能使用总线。由于总线具备中断功能，所以总线处理器可以随时中断这一传输过程并将总线控制权交给其它设备，以便执行更高优先级的操作。
计算机中布满了总线—从一个位置向另一个位置传输信息和电力的高速通道。例如，将MP3或数码相机连接到计算机时，您可能会使用通用串行总线（USB）端口。对于存储图片、音乐等的小型电子设备，USB端口完全可以胜任传输数据和充电的工作。但是，这种总线还不足以同时支持整台计算机和服务器以及其他许多设备。
在这种情况下，就需要使用SCSI这样的总线。SCSI直译为小型计算机系统专用接口（Small Computer System Interface）是一种连结主机和外围设备的接口，支持包括磁盘驱动器、磁带机、光驱、扫描仪在内的多种设备。它由SCSI 控制器进行数据操作，SCSI 控制器相当于一块小型CPU，有自己的命令集和缓存。SCSI是一种特殊的总线结构，可以对计算机中的多个设备进行动态分工操作，对于系统同时要求的多个任务可以灵活机动地适当分配，动态完成。

## Slide 40: iSCSI协议
iSCSI：Internet SCSI，把SCSI命令和块状数据封装在TCP中在IP网络中传输，基本出发点是利用成熟的IP网络技术来实现和延伸SAN
SCSI应用（文件系统、数据库）
SCSI块指令
SCSI流指令
其他SCSI指令
物理层
SCSI指令、数据和状态
iSCSI
TCP
IP
Notes: 通过SCSI控制卡的使用可以连接多个设备，形成自己的“网络”，但是这个“网络”仅局限于与所附加的主机进行通信，并不能在以太网上共享。那么，如果能够通过SCSI协议组成网络，并且能够直接挂载到以太网上，作为网络节点和其它设备进行互联共享，那么SCSI就可以得到更为广泛的应用。所以，经过对SCSI的改进，就推出了iSCSI这个协议。基于iSCSI协议的IP-SAN是把用户的请求转换成SCSI代码，并将数据封装进IP包内在以太网中进行传输。
iSCSI方案最早是由Cisco和IBM两家发起，并且由Adaptec、Cisco、HP、IBM、Quantum等公司共同倡导。它提供基于TCP传输，将数据驻留于SCSI设备的方法。iSCSI标准草案在2001年推出，并经过多次论证和修改，于2002年提交IETF，在2003年2月，iSCSI标准正式发布。iSCSI技术的重要贡献在于其对传统技术的继承和发展：其一，SCSI（Small Computer System Interface，小型计算机系统接口）技术是被磁盘、磁带等设备广泛采用的存储标准，从1986年诞生起到现在仍然保持着良好的发展势头；其二，沿用TCP/IP协议，TCP/IP在网络方面是最通用、最成熟的协议，且IP网络的基础建设非常完善。这两点为iSCSI的无限扩展提供了坚实的基础。
IP网络的普及性将使得数据可以通过LAN、WAN或者是通过Internet利用新型IP存储协议传输，iSCSI既是在这个思想的指导下进行研究和开发的。iSCSI是基于IP协议的技术标准，实现了SCSI和TCP/IP协议的融合，对众多的以太网用户而言，只需要极少的投资，就可以方便、快捷地对信息和数据进行交互式传输和管理。

## Slide 41: iSCSI的发起端与目标端
发起端（Initiator）
  SCSI层负责生成CDB（命令描述符块），将CDB传给iSCSI
  iSCSI层负责生成iSCSI PDU（协议数据单元），并通过IP网络将PDU发给target
目标器（Target）
  iSCSI层收到PDU，将CDB传给SCSI层
  SCSI层负责解释CDB的意义，必要时发送响应
iSCSI
Initiator
Target
SCSI
iSCSI
TCP
IP
Link
SCSI
iSCSI
TCP
IP
Link
Notes: iSCSI的通信体系仍然继承了SCSI的部分特性，在iSCSI通信中，具有一个发起I/O请求的启动器设备（Initiator）和响应请求并执行实际I/O操作的目标器设备（Target）。在Initiator和Target建立连接后，Target在操作中作为主设备控制整个工作过程。
iSCSI Initiator：iSCSI启动器，可分为三种，即软件Initiator驱动程序、硬件的TOE（TCP Offload Engine，TCP卸载引擎）卡以及iSCSI HBA卡。就性能而言，软件Initiator驱动程序最差、TOE卡居中、iSCSI HBA卡最佳。
iSCSI Target：iSCSI目标器，通常为iSCSI磁盘阵列、iSCSI 磁带库等。
iSCSI协议为Initiator和Target定义了一套命名和寻址方法。所有的iSCSI节点都是通过其iSCSI名称被标识的。这种命名方式使得iSCSI名称不会与主机名混淆。
iSCSI使用iSCSI Name来唯一鉴别启动设备和目标设备。地址会随着启动设备和目标设备的移动而改变，但是名字始终是不变的。建立连接时，启动设备发出一个请求，目标设备接收到请求后，确认启动设备发起的请求中所携带的iSCSI Name是否与目标设备绑定的iSCSI Name一致，如果一致，便建立通信连接。每个iSCSI节点只允许有一个iSCSI Name，一个iSCSI Name可以被用来建立一个启动设备到多个目标设备的连接，多个iSCSI Name可以被用来建立一个目标设备到多个启动设备的连接。

## Slide 42: 问题研讨：
之前讲过FC-SAN和IP-SAN，如果当前使用的是FC-SAN，但是外部网络是TCP/IP网络，此时需要两个站点的存储互相通信，如何能做到呢
FC协议与TCP协议融合
?
?

## Slide 43: FC协议与TCP协议融合
从现有的情况来看，以太网技术和FC技术都在飞速发展，IP-SAN和FC-SAN在很长的一段时间内都将是并存且互为补充的
TCP/IP网络承载FC信道方式：
    iFCP
    FCoE
Notes: FCIP：Fibre Channel over IP，基于IP的光纤通道，是连接TCP/IP网络链路上的光纤通道架构的一项IETF建议标准。利用目前的IP协议和设施来连接两个异地FC SAN的隧道，用以解决两个FC SAN的互连问题。
iFCP：Internet Fibre Channel Protocol，Internet光纤信道协议，是一种网关到网关的协议，为TCP/IP网络上的光纤设备提供光纤信道通信服务。iFCP 使用 TCP提供拥塞控制、差错监测与恢复功能。iFCP主要目标是使现有的光纤信道设备能够在IP网络上以线速互联与组网。此协议及其定义的帧地址转换方法允许通过透明网关（transparent gateway）将光纤信道存储设备附加到基于IP的网络结构。
FCoE：Fibre Channel over Ethernet，利用以太网路，传送光纤通道（Fibre Channel）的信号，让光纤通信的资料可以在10 Gigabit以太网路网络骨干中传输，但仍然是使用光纤通道的协定。
IPFC：IP over Fiber Channel，在光纤通道上的IP。IPFC使用在两个服务器之间的光纤通道连接作为IP数据交换的媒介。为此，IPFC定义了如何通过光纤通道网络传送IP分组。跟所有的应用协议一样，IPFC实现为在操作系统中的一个设备驱动器。对本地IP配置的连接使用“ifconfig”“或“ipconfig”。然后IPFC驱动器寻址光纤通道主机适配卡，就可以在光纤通道上发送IP分组。

## Slide 44: iFCP协议
iFCP：Internet Fibre Channel Protocol，是一种网关到网关协议，为TCP/IP网络中的光纤通道设备提供光纤通道通信服务，实现端到端IP连接
TCP/IP
FC存储阵列
FC存储阵列
iFCP 网关
iFCP 网关
Notes: iFCP：Internet Fibre Channel Protocol，是一种网关到网关协议，为TCP/IP网络中的光纤通道设备提供光纤通道通信服务，实现端到端IP连接。FC存储设备、HBA卡和交换机可以与iFCP网关直连。iFCP协议通过TCP协议提供流量控制、错误检测和错误恢复功能。iFCP的目的是使当前的光纤通道设备在IP网络上以线路速率互连和网络。
iFCP协议定义的帧地址转换方法，允许FC存储设备通过透明网关加入到TCP/ IP网络中。iFCP可以替代光纤通道，通过iFCP设备连接和分组光纤通道设备。但iFCP不支持独立SAN的合并，因此无法形成逻辑SAN。iFCP的突出之处在于支持SAN互联和网关分区，允许隔离故障区域，打破点对点隧道的限制。同时，iFCP实现了光纤通道设备之间的端到端连接。因此，TCP连接中断只会对通信对产生影响。采用iFCP的SAN能够实现故障隔离和安全管理，比采用FCIP的SAN具有更高的可靠性。

## Slide 45: iFCP协议栈
iFCP协议位于光纤通道和TCP/IP之间，这意味着iFCP可以与光纤通道或TCP/IP进行交互
物理层
Fibre Channel
SCSI应用（文件系统、数据库）
SCSI块指令
SCSI流指令
其他SCSI指令
SCSI指令、数据和状态
iFCP
TCP
IP
Notes: iFCP协议层的主要功能是在本地和远程连接的N_Ports之间传输光纤通道帧图像。当传输帧到远程N_Port时，iFCP层封装并路由由每个光纤通道信息单元组成的光纤通道帧，通过预先确定的TCP连接在IP网络上传输。
在采用iFCP协议的IP SAN中，iFCP设备代替了光纤交换机，即iFCP交换机也可以作为iSNS（Internet Storage Name Server），为终端节点提供名称发现服务。iFCP交换机为每个FC终端节点分配一个4字节的IP地址。当光纤通道设备发送SNS名称查询请求时，iFCP交换机将截获请求，并由iSNS服务器进行解析。

## Slide 46: FCoE协议
FCoE：Fibre Channel over Ethernet，以太网光纤通道。FCoE允许在一根通信线缆上传输LAN和FC SAN通信，融合网络可以支持LAN和SAN数据类型，减少数据中心设备和线缆数量，同时降低供电和制冷负载，收敛成一个统一的网络后，需要支持的点也跟着减少了，有助于降低管理负担。
FCoE把FC帧封装在以太网帧中，允许LAN和SAN的业务流量在同一个以太网中传送
以太网数据链路层帧
业务流IP
块存储FCoE
网络电话VoIP
视频流VoIP
Notes: FCoE（Fibre Channel over Ethernet）可以提供标准的光纤通道原有服务，如发现、全局名称命名、分区等，而且这些服务都可以照标准原有的运作，保有FC原有的低延迟性、高性能。
从FC协议的角度来看，FCoE就是把FC承载在一种新型的链路上，即以太网二层链路；从以太网的角度来看，FCoE仅是其承载的另外一种上层协议（类似于IP/IPX）。

## Slide 47: FCoE协议封装
FCoE将FC-2及以上层的内容封装成以太网报文进行传输
FC-4
FC-3
FC-2
FC-1
FC-0
FC-4
FC-3
FC-2
FCoE
MAC
PHY
光纤通道协议层
以太网协议层
Notes: 光纤通道协议栈有五层。FC-0定义了媒体类型，FC-1定义了帧编解码方式，FC-2定义了帧划分协议和流量控制机制，FC-3定义了通用业务，FC-4定义了上层协议到光纤通道的映射。

## Slide 48: 问题研讨：
什么场景适合使用FCoE
什么场景适合使用iFCP
?
?

## Slide 49
（多选）以下关于FC SAN的描述，正确的是哪些项？
  需要使用光纤交换机
  需要使用以太网交换机
  存储设备之间连接不能使用FC链路
  数据报文遵循FC协议栈
（判断）SATA硬盘的性能优于SAS硬盘。
  正确
  错误
Notes:   参考答案：
  AD
  B

## Slide 50
  本章我们一起学习了主流的数据存储方式及组网，掌握了RAID和华为RAID 2.0+块级虚拟化技术，了解了集中存储和分布式存储的区别与联系、存储的相关协议及适用场景。在接下来的课程中我们将继续学习基础技术中的网络技术部分，敬请期待。

## Slide 51
华为Learning网站
  http://support.huawei.com/learning/Index!toTrainIndex
华为Support案例库
  http://support.huawei.com/enterprise/servicecenter?lang=zh

## Slide 52: 缩略语
FC：Fiber Channel，光纤通道
FCIP：Fibre Channel over IP，基于IP的光纤通道
FCoE：Fibre Channel over Ethernet，以太网光纤通道
iFCP：Internet Fibre Channel Protocol，Internet光纤信道协议
iSCSI：Internet Small Computer System Interface，Internet小型计算机系统接口
IPFC：IP over Fiber Channel，在光纤通道上的IP
IOPS：Input/Output Per Second，每秒的输入输出量或读写次数
MTBF：Mean Time Between Failure，平均无故障工作时间
NAS：Network Attached Storage，网络附加存储
RAID：Redundant Array of Independent Disks，独立磁盘冗余阵列
SAN：Storage Area Networks，存储区域网络
SCSI：Small Computer System Interface，小型计算机系统接口